## Slide 1
Ψηφιακά Συστήματα
Διάλεξη 2 – Δυαδικοί Αριθμοί & Κώδικες
Εξάμηνο Α Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Σγός (ΜΗ) Τουζλούδης Δήμος
Notes: 1

## Slide 4
Τα ψηφιακά συστήματα χειρίζονται διακριτές ποσότητες πληροφορίας (10 δεκαδικά ψηφία, 24 γράμματα αλφαβήτου, 52 χαρτιά τράπουλας, 64 τετράγωνα σκακιέρας κ.α) που παριστάνονται σε ψηφιακή μορφή.
Οι ποσότητες που λαμβάνουν μέρος στους υπολογισμούς μπορούν να εκφραστούν στο δυαδικό αριθμητικό σύστημα
Άλλα διακριτά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των ψηφίων του δεκαδικού αριθμητικού συστήματος παριστάνονται στα ψηφιακά συστήματα με δυαδικούς κώδικες
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη χρήση απλών κυκλωμάτων δυαδικής λογικής που χρησιμοποιούν δυαδικά σήματα
Ο Αντικειμενικός Σκοπός της σημερινής διάλεξης είναι να έρθετε σε επαφή με βασικές έννοιες δυαδικών συστημάτων.
Αριθμητικά-Δυαδικά Συστήματα

## Slide 5
Σε ένα ακέραιο αριθμό η θέση κάθε ψηφίου στο δεκαδικό σύστημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη δύναμη του 10, η οποία αυξάνει από δεξιά προς τα αριστερά ξεκινώντας από την 100 =1:
Στο δεκαδικό σύστημα χρησιμοποιούνται 10 ψηφία (0-9), και η βάση του συστήματος είναι το 10.
Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιούνται αρνητικές δυνάμεις, οι οποίες μειώνονται από δεξιά προς αριστερά:
Δεκαδικοί Αριθμοί
…105 104 103 102 101 100
102 101 100. 10-1 10-2 10-3 10-4 …

## Slide 6
(9 x 103) + (2 x 102) + (4 x 101) + (0 x 100)
ή
9 x 1.000 + 2 x 100 + 4 x 10 + 0 x 1
Εκφράστε τον αριθμό 9240 στο δεκαδικό σύστημα σαν άθροισμα δυνάμεων του 10
(4 x 102) + (8 x 101) + (0 x 100) + (5 x 10-1) +(2 x 10-2)
Δεκαδικοί Αριθμοί
Παράδειγμα
Λύση
Παράδειγμα
Λύση
Εκφράστε τον αριθμό 480.52 στο δεκαδικό σύστημα σαν άθροισμα δυνάμεων του 10

## Slide 7
Δυαδικοί Αριθμοί
Στα ψηφιακά συστήματα χρησιμοποιείται το δυαδικό σύστημα. Υπάρχουν δύο ψηφία (0, 1) ενώ η θέση κάθε ψηφίου αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη δύναμη του 2, η οποία αυξάνει από δεξιά προς τα αριστερά ξεκινώντας από την 20 =1
…25 24 23 22 21 20
Για τους δυαδικούς αριθμούς χρησιμοποιούνται αρνητικές δυνάμεις, οι οποίες μειώνονται από δεξιά προς αριστερά:
22 21 20. 2-1 2-2 2-3 2-4 …

## Slide 8
Δυαδικοί Αριθμοί
Η δυαδική αναπαράσταση των αριθμών 1-15 παρουσιάζεται στον διπλανό πίνακα.
Παρατηρήστε την θέση των 1 σε κάθε αριθμό, σε σχέση με τον επόμενο και προηγούμενο του
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
10 1 0 1 0
11 1 0 1 1
12 1 1 0 0
13 1 1 0 1
14 1 1 1 0
15 1 1 1 1
Δυαδικοί Αριθμοί
Δεκαδικοί Αριθμοί
Οι ψηφιακοί αριθμητές βασίζονται στην ίδια δυαδική κωδικοποίηση

## Slide 9
Μετατροπή αριθμού από το δυαδικό στο δεκαδικό
Η μετατροπή ενός δυαδικού αριθμού στον αντίστοιχο δεκαδικό γίνεται πραγματοποιώντας το άθροισμα των συντελεστών 1 και 0 με την αντίστοιχη δύναμη του 2.
Μετατρέψτε τον δυαδικό αριθμό 100101.01 σε δεκαδικό
25 24 23 22 21 20. 2-1 2-2
32 16 8 4 2 1 . ½ ¼
1 0 0 1 0 1. 0 1
32 +4 +1 +¼ =
37¼
Παράδειγμα
Λύση

## Slide 10
Η μετατροπή ενός δεκαδικού σε δυαδικό, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της αντίστροφης διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή γράφουμε την δεκαδική μορφή των δυνάμεων του 2, και ξεκινώντας από την δύναμη που είναι αμέσως μικρότερη από τον δεκαδικό αριθμό κατεβαίνουμε προς μικρότερες δυνάμεις, αθροίζοντας κάθε φορά τον αριθμό που υπολοίπεται .
Μετατρέψτε τον δεκαδικό αριθμό 49 σε δυαδικό.
26 25 24 23 22 21 20.
64 32 16 8 4 2 1.
1 1 0 0 0 1.
Μετατροπή αριθμού από το δεκαδικό στο δυαδικό
Παράδειγμα
Λύση
Δεκαδική μορφή δυνάμεων 2
Αφετηρία υπολογισμού
Αφού 64>49

## Slide 11
Η μετατροπή ενός δεκαδικού σε δυαδικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαδοχικών διαιρέσεων με το 2. Τα υπόλοιπα είναι οι συντελεστές του δυαδικό αριθμού.
Μετατροπή αριθμού από το δεκαδικό στο δυαδικό (2)
Υπόλοιπα
Η διαδικασία σταματά για ακέραιο πηλίκο 0

## Slide 12: 47
?

## Slide 13
Η μετατροπή ενός κλασματικού δεκαδικού αριθμού σε δυαδικό πραγματοποιείται μέσω διαδοχικών πολλαπλασιασμών με το 2. Οι συντελεστές του δυαδικού αριθμού είναι το ακέραιο μέρος των γινομένων
Μετατρέψτε τον κλασματικό αριθμό 0.6875 σε δυαδικό
0.6875 x 2 = 1.3750 , ακέραιος = 1
0.3750 x 2 = 0.7500 , ακέραιος = 0
0.7500 x 2 = 1.5000 , ακέραιος = 1
0.5000 x 2 = 1.0000 , ακέραιος = 1
Απάντηση= 0.1011
MSB
Μετατροπή κλασματικού αριθμού από το δεκαδικό στο δυαδικό
Παράδειγμα
Λύση

## Slide 14
Εφαρμογή: Μετατροπή 0, 25 στο δυαδικό

## Slide 15
Εφαρμογή: Μετατροπή αριθμ. 41,6875 στο δυαδικό
?

## Slide 16
Συνέχεια…

## Slide 17
Προκειμένου να μετατρέψετε ένα δεκαδικό αριθμό σε κάποια άλλη βάση, διαιρείτε διαδοχικά τον αριθμό με την βάση!
Μετατροπή σε Συστημα Άλλης Βάσης
153 / 8 = 19 , υπόλοιπο = 1
Απάντηση= (231)8
Παράδειγμα
Λύση
Μετατρέψτε τον δεκαδικό αριθμό 153 σε οκταδικό
19 / 8 = 2 , υπόλοιπο = 3
2 / 8 = 0 , υπόλοιπο = 2

## Slide 18
Δεκαεξαδικοί Αριθμοί (1)
Στο δεκαεξαδικό χρησιμοποιούνται 16 χαρακτήρες: οι αριθμοί 1-9 και τα γράμματα A - F.
Οι δυαδικοί αριθμοί μπορούν να μετατραπούν σε δεκαεξαδικούς, θεωρώντας ομάδες των 4 bit και βρίσκοντας το αντίστοιχο δεκαεξαδικό χαρακτήρα.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Δεκαδικοί
Δεκαεξαδικοί
Δυαδικοί
Εκφράστε τον δυαδικό 1001 0110 0000 11102 στο δεκαεξαδικό:
Θεωρώντας ομάδες των 4 Bit βρίσκουμε ότι είναι : 960E
Παράδειγμα
Λύση

## Slide 19
Στο δεκαεξαδικό σύστημα η βάση είναι το 16. Κάθε ψηφίο έχει συγκεκριμένο βάρος δύναμης του 16.
.
1 A 2 F16 (Ψηφία)
670310
Βάρη δεκαεξαδικού
163 162 161 160
4096 256 16 1
.
{
Εκφράστε τον 1A2F16 στο δεκαδικό
4096 256 16 1 (Βάρη)
1(4096) + 10(256) +2(16) +15(1) =
Δεκαεξαδικοί Αριθμοί (2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Δεκαδικοί
Δεκαεξαδικοί
Δυαδικοί
Παράδειγμα
Λύση

## Slide 20
Στο οκταδικό σύστημα χρησιμοποιούνται οι αριθμοί 0-7. Η βάση είναι το 8.
Οι δυαδικοί αριθμοί μπορούν να μετατραπούν σε οκταδικούς, θεωρώντας ομάδες των 3 bit και βρίσκοντας το αντίστοιχο οκταδικό χαρακτήρα
Εκφράστε τον 1 001 011 000 001 1102 στο οκταδικό:
Θεωρώντας ομάδες των 3 Bit βρίσκουμε ότι είναι, 1130168
Οκταδικοί Αριθμοί (1)
Παράδειγμα
Λύση
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
000 001 010 011 100 101 110 111
Δεκαδικοί
Οκταδικοί
Δυαδικοί

## Slide 21
.
3 7 0 28 (Ψηφία)
198610
Βάρη Οκταδικού
83 82 81 80
512 64 8 1
.
{
Εκφράστε τον αριθμό 37028 στο δεκαδικό.
512 64 8 1 (Βάρη)
3(512) + 7(64) +0(8) +2(1) =
Στο οκταδικό σύστημα η βάση είναι το 8. Κάθε ψηφίο έχει συγκεκριμένο βάρος δύναμης του 8.
Οκταδικοί Αριθμοί (2)
Παράδειγμα
Λύση
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
000 001 010 011 100 101 110 111
Δεκαδικοί
Οκταδικοί
Δυαδικοί