## Slide 1
Ψηφιακά Συστήματα
Διάλεξη 3 – Δυαδικοί Αριθμοί & Κώδικες
Εξάμηνο Α Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Σγός (ΜΗ) Τουζλούδης Δήμος
Notes: 1

## Slide 2
Δείξτε ότι 11000110 = -58
1 1 0 0 0 1 1 0
-128 64 32 16 8 4 2 1.
-128 +64 +4 +2 = -58
Οι αρνητικοί αριθμοί αποτελούν το συμπλήρωμα ως προς 2 του αντίστοιχου θετικού αριθμού.
11000110
Bit προσήμου
TIP:Ένας απλός τρόπος ανάγνωσης ενός δυαδικού αριθμού με αυτό τον συμβολισμό είναι να θεωρήσουμε ότι το bit προσήμου έχει τιμή -128 (για αριθμό 8-bit) και να αθροισουμε τα υπόλοιπα bits με τα αντίστοιχα βάρη τους
Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός +58 γραφεται ως: 00111010 Ο αριθμός -58 γράφεται ως:
Προσημασμένοι Δυαδικοί Αριθμοί – Σύστημα Προσημασμένου συμπληρώματος
Παράδειγμα
Λύση
Ανακεφαλαίωση

## Slide 4
Αριθμητικές Πράξεις με Προσημασμένους Αριθμούς (1)
Η πρόσθεση και η αφαίρεση απλουστεύεται με την χρήση αρνητικών αριθμών σε μορφή συμπληρώματος ως προς 2.
Κανόνες Άθροισης:
Προσθέτουμε κανονικά τους προσημασμένους αριθμούς και αγνοούμε το τελικό κρατούμενο. Το αποτέλεσμα είναι προσημασμένο (*αν είναι αρνητικοί είναι συμπληρ.2)
00011110 = +30
00001111 = +15
00101101
= +45
00001110 = +14
11101111 = -17
11111101
= -3
11111111 = -1
11111000 = -8
11110111
= -9
1
Αγνοούμε το κρατούμενο
Παράδειγμα

## Slide 5
Αριθμητικές Πράξεις με Προσημασμένους Αριθμούς (2)
Αν οι δυο αριθμοί που αθροίζονται είναι n bits και η απάντηση καταλαμβάνει n+1 bits, τότε έχουμε υπερχείλιση (overflow).
Η υπερχείλιση είναι πρόβλημα στους υπολογιστές καθώς το πλήθος των ψηφίων των θέσεων μνήμης που περιέχουν αριθμούς είναι πεπερασμένο και ένα αποτέλεσμα του οποίου ο αριθμός των ψηφίων υπερβαίνει το πλήθος των θέσεων μπιτ μνήμης δεν μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή.

## Slide 6
01000000 = +128
01000001 = +129
10000001
= -126
10000001 = -127
10000001 = -127
100000010
= +2
Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι αριθμοί έχουν το ίδιο πρόσημο.
Η υπερχείλιση δηλώνεται από το Bit προσήμου το οποίο αποκτά λάθος τιμή
ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗ! Το Bit προσήμου άλλαξε
Αγνοούμε το κρατούμενο
Αριθμητικές Πράξεις με Προσημασμένους Αριθμούς (2)
Παράδειγμα

## Slide 7
00001111
= +15
1
Αγνοούμε το κρατούμενο
00011110 = +30
11110001 = -15
Κάντε τις αφαιρέσεις:
00011110
00001111
-
00001110
11101111
11111111
11111000
-
-
00011111
= +31
00001110 = +14
00010001 = +17
00000111
= +7
1
11111111 = -1
00001000 = +8
(+30)
–(+15)
(+14)
–(-17)
(-1)
–(-8)
Αριθμητικές Πράξεις με Προσημασμένους Αριθμούς (3)
Κανόνας Αφαίρεσης:
Υπολογίστε το συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου (όπου συμπεριλαμβάνεται το πρόσημο) και κάντε πρόσθεση.
Αγνοείστε το κρατούμενο.
Το αποτέλεσμα είναι προσημασμένο
Παραδείγματα
Αγνοούμε το κρατούμενο
Συμπλ.2:

## Slide 8
Δυαδικοί κώδικες

## Slide 9
Κώδικάς BCD
Ο κώδικας BCD (Binary coded decimal) χρησιμοποιείται στα ψηφιακά συστήματα για την αναπαράσταση αριθμών σε δεκαδική μορφή (π.χ στα ψηφιακά ρολόγια)
Ένας αριθμός με κ δεκαδικά ψηφία απαιτεί 4κ bits σε μορφή BCD.
Μειονέκτημα: Χρειάζεται περισσότερα bits από την ισοδύναμη δυαδική τιμή του.
Πλεονέκτημα: Τα δεδομένα εισόδου και εξόδου παράγονται από ανθρώπους που χρησιμοποιούν το δεκαδικό σύστημα
π.χ: (395)10 = (110001011)2 = (0011 1001 0101)BCD
ΒΡΕΙΤΕ (185)=????
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Δεκαδικό
Δυαδικό
BCD
0001 0001 0001 0001 0001 0001
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 0000 0001 0010 0011 0100 0101

## Slide 10
Κώδικάς Gray
Το πλεονέκτημα του κώδικα Gray, ως προς τους απλούς δυαδικούς αριθμούς, είναι ότι οι αριθμοί στον κώδικα Gray μεταβάλλονται σε ένα μόνο bit κάθε φορά που αυξάνουν κατά ένα.
Χρησιμοποιείται προκειμένου να μειωθούν τα σφάλματα ή και η κατανάλωση ισχύος ελαχιστοποιώντας την αλλαγή των ψηφίων.
Εφαρμογή σε απεικόνιση αναλογικού σήματος με συνεχείς αλλαγές.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Δεκαδικός
Δυαδικός
Gray
0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000

## Slide 11
Κώδικάς ASCII
Αλφαριθμητικοί κώδικες είναι δυαδικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των γραμμάτων της αλφαβήτου, των δέκα δεκαδικών ψηφίων και ενός αριθμού ειδικών χαρακτήρων. (π.χ επεξεργασία στοιχείων πελατών ασφαλιστικής εταιρείας)
Ο πρότυπος δυαδικός κώδικας για τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες είναι ο ASCII (American Standard Code for Information Inter-change-Πρότυπος Αμερικανικός Κώδικας για την Ανταλλαγή Πληροφοριών):
Χρησιμοποιεί 7-bits για την κωδικοποίηση 128 χαρακτήρων
Χρησιμοποιεί 94 γραφικούς χαρακτήρες και άλλους 34 χαρακτήρες ελέγχου που δεν τυπώνονται και που χρησιμοποιούνται για διάφορες λειτουργίες

## Slide 12
Κώδικάς ASCII
Οι γραφικοί χαρακτήρες περιλαμβάνουν
- 26 κεφαλαία γράμματα (Α έως Z)
- 26 μικρά γράμματα (α έως z)
- τους 10 αριθμούς (0 έως 9)
- 32 ειδικούς χαρακτήρες (%, *, $, κ.α.)
Οι χαρακτήρες ελέγχου χρησιμοποιούνται για δρομολόγηση δεδομένων και για διαμόρφωση του τυπωμένου κειμένου σε συγκεκριμένη μορφή.
Για την αποθήκευση ενός ASCII χαρακτήρα στον υπολογιστή, χρησιμοποιείται ένα byte (8 bits). Οι επιπλέον 128 χαρακτήρες χρησιμοποιούνται για άλλα σύμβολα, π.χ. Ελληνικά γράμματα

## Slide 13
ASCII chart from an earlier-than 1972 printer manual (b1 is the least significant bit).

## Slide 16
Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων
Οι κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση σφαλμάτων που μπορούν να συμβούν κατά τη μετάδοση της πληροφορίας. Μια από τις πιο συνήθης μεθόδους ανίχνευσης σφαλμάτων είναι η χρήση των bits ισοτιμίας (parity bits).
Bit ισοτιμίας είναι ένα επιπλέον bit (8ο στο ASCII) που βάζουμε στα μηνύματα ώστε να κάνει το συνολικό πλήθος των 1 άρτιο (άρτια ισοτιμία) ή περιττό (περιττή ισοτιμία).
Χαρακτήρας ASCII | Χαρακτήρας ASCII σε 7bits | Ψηφιακή λέξη με bit ισοτιμίας | 
 |  | Άρτια | Περιττή
A | 1000001 | 01000001 | 11000001
T | 1010100 | 11010100 | 01010100

## Slide 17
Σε περίπτωση ανίχνευσης λάθους (σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί άρτια ισοτιμία):
Επαναμετάδοση μηνύματος
  Ο δέκτης λαμβάνει ένα μήνυμα περιττής ισοτιμίας και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει σφάλμα. Στέλνει το μήνυμα ΝΑΚ στον αποστολέα με το 8ο bit να δίνει άρτια ισοτιμία (10010101)
  Ο αποστολές ανταποκρίνεται με ένα μήνυμα ACK (00000110)
  Αν ο δέκτης το λάβει χωρίς σφάλμα στην ισοτιμία (τυχαίο γεγονός)
  Διαφορετικά συνεχίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία για συγκεκριμένο αριθμό επαναμετάδοσης
Μήνυμα για έλεγχο βλάβης στη γραμμή μετάδοσης
Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων

## Slide 18
Οι καταχωρητές (registers) είναι μια ομάδα δυαδικών κυττάρων (cells).
Ένας καταχωρητής με n cells μπορεί να αποθηκεύσει οποιαδήποτε διακριτή ποσότητα πληροφορίας περιέχει n bits.
Οι καταχωρητές υπάρχουν τόσο στις μονάδες επεξεργαστή (processor registers), όσο και στις μονάδες μνήμης (memory registers)
Καταχωρητές - Registers

## Slide 19
Μεταφορά περιεχομένου καταχωρητή

## Slide 20
Επεξεργασία δυαδικής πληροφορίας

## Slide 21
GR1F-16C-2-94FI-00-1_15-JUN-2007_0_15-JUN-2007_COMP

## Slide 23: Άλγεβρα BOOLE
Στα Μαθηματικά και την Μαθηματική λογική, Άλγεβρα Μπουλ είναι η υποπεριοχή της άλγεβρας όπου οι τιμές των μεταβλητών είναι οι τιμές αληθείας αληθές και ψευδές, που συνήθως αναπαρίστανται με 1 και 0 αντίστοιχα.
Σε αντίθεση με την στοιχειώδη άλγεβρα όπου οι τιμές των μεταβλητών είναι αριθμοί και οι κύριες πράξεις είναι η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός, στην άλγεβρα Μπουλ υπάρχουν τρεις κύριες πράξεις: η σύζευξη “και”, η διάζευξη “ή” και η άρνηση “όχι”.
Η άλγεβρα Μπουλ εισήχθη το 1854 από τον Τζορτζ Μπουλ (George Boole) με το έργο του An Investigation of the Laws of Thought (Διερεύνηση των νόμων της σκέψης). Σύμφωνα με τον Huntington ο όρος «Άλγεβρα Μπουλ» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Sheffer το 1913.
Η άλγεβρα Μπουλ είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιστήμη της Πληροφορικής και αποτελεί την βάση για την θεωρητική μελέτη του πεδίου της λογικής σχεδίασης. Επιπλέον είναι σημαντική σε άλλα πεδία όπως η Στατιστική, η Θεωρία συνόλων και ο προγραμματισμός.

## Slide 24: Άλγεβρα BOOLE
Notes: Page 52

## Slide 25: ΔΙΤΙΜΗ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ

## Slide 26
Ο αντιστροφέας πραγματοποιεί την λογική συνάρτηση NOT και έχει τον παρακάτω πίνακα αλήθειας:
Λογική Πύλη ΝΟΤ
A
X
0 1
Η συνάρτηση NOT επιστρέφει το συμπλήρωμα μιας μεταβλητής και δηλώνεται με μια παύλα.
X = A.
1 0

## Slide 27
Παράδειγμα κυματομορφών:
A
X
A
X
Μια ομάδα πυλών NOT μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογίσουν το συμπλήρωμα ως προς 1:
Δυαδικός Αριθμός
Συμπλήρωμα ως προς 1
1 0 0 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 0 1 0
Λογική Πύλη ΝΟΤ

## Slide 28
Πίνακας Αλήθειας της πύλης AND :
Η συνάρτηση AND δηλώνεται συνήθως ως εξής: X = A .B
0 0
0 1
1 0
1 1
0
0
0
1
A
B
X
A
B
X
Λογική Πύλη AND

## Slide 29
Παράδειγμα κυματομορφών:
A
X
H συνάρτηση AND χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό για λειτουργία επιλεκτικής κάλυψης (selective mask):
Προκειμένου να διατηρήθούν συγκεκριμένα bits ενώ άλλα να γίνουν reset στο 0, θέτουμε selective mask με 1 στις θέσεις που επιθυμούμε να διατηρήσουμε
A
B
X
B
00000011
Αν η λέξη 10100011 γίνει AND με την mask 00001111, ποιο θα είναι το αποτελέσμα?
A
B
X
Λογική Πύλη AND
Παράδειγμα

## Slide 30
Η συνάρτηση OR δηλώνεται συνήθως με (+):
X = A + B.
0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
1
1
A
B
X
A
B
X
Λογική Πύλη OR
Πίνακας Αλήθειας της πύλης OR:

## Slide 31
A
X
Η συνάρτηση OR χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό προκειμένου να θέσει συγκεκριμένα bits στην τιμή 1.
B
A
B
X
A
B
X
Τα γράμματα στο κώδικά ASCII έχουν στο 6 Bit (αριθμώντας από τα δεξιά προς τα αριστερά) την τιμή 1 όταν είναι μικρά και την τιμή 0 όταν είναι κεφαλαία . Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα όταν εφαρμόσουμε OR σε ένα γράμμα ASCII με τη μάσκα: 00100000?
Τα γράμματα θα είναι μικρά
Λογική Πύλη OR
Παράδειγμα κυματομορφών:
Παράδειγμα
Λύση

## Slide 32
Ανακεφαλαιώνοντας…